## Slide 1
Agromek 2012

## Slide 2
Vision:
Forsuring af gylle med gyllevolumen baseret på fosforindhold og med justering af N, K og S værdierne i forhold til afgrødebehov
Resultat:
Bæredygtig fuldgødskning med organisk gødning (gylle)
+

## Slide 3
SyreN system
Fronttank med svovlsyre og jernsulfat
Traktor m. styring
Gyllevogn med syretilsætning
H2SO4 (svovlsyre) = bint - svovl – ilt = Bæredygtig
Processer ved forsuring af gylle:
NH3 (ammoniak) + H+ = NH4+ (ammonium)
NH3 = gas - fordamper NH4+ = salt - ingen fordampning)

## Slide 4
Gennemsnit for N tilførsel:
Græs / kvæggylle: Emisson 18.8 % ved udbringning i April
30 t/Ha = ca. 15 kg N mere pr Ha = 120 FE udbytte pr Ha.
Vintersæd / svinegylle: Emission 12.9% ved udbringning i April
24 t/Ha = ca. 10 kg N mere pr. Ha = + 2 Hkg udbytte pr. Ha
Mængde af udbragt gylle
Mængde af ammoniak i gyllen
pH værdi
Vindhastighed
Temperatur
Plantedække
Jordfugtighed
Normal variation: 5% til 80% - 5 til 50 kg pr. Ha
Emmisionsfaktorer:
Alfam model

## Slide 5
Ammoniak emission i praksis
Eksempel: Jens Peter Pors Eriksen – Hulvadgaard, 6600 Vejen
Ejendom with 300 Ha vinter hvede og 6000 m3 svinegylle
Ammonium kvælstof 3.5 kg N pr. m3 - 20 ton gylle pr. Ha
Omkostninger:
Syre: 6000 x 1.5 liter x 2.25 Kr. = - 20.000 Kr.
Udkørsel : 4 Kr. x 6000 m3 - 24.000 Kr.
- 44.000 Kr.
Indtægter:
Udbyttestigning vinter hvede – 6.6% / 5.8 Hkg
+ 5.8 Hkg pr. Ha = 5.8 x 190 kr. = 1.100 x 300 Ha 330.000 Kr.
Svovlgødning 15 kg x 300 Ha x 4 Kr. = 18.000 Kr.
248.000 Kr.
Net indtægt 304.000 Kr.

## Slide 6
Afprøvningsresultater hvede:
Chart: Hvede merudbytter
| 0 | 2 | 4 | 6
Gamst maskinstation | 0 | -0.099487 | 1.5935 | 1.4795
Hald og Hansen | 0 | 0.867 | 0.601 | 0.789
Thingstrup | 0 | 0.909 | 0.697 | 0.487
Birktoft | 0 | 0.07 | 0 | 0.01
Hulvadgaard | 0 | 0.585
070101010-001 | 0 | 1.06
070101010-002 | 0 | -0.27
070101010-003 | 0 | 0.41
070101111-001 | 0 | 0.99
070101111-002 | 0 | 0.94
070101111-003 | 0 | 0.02
070101111-004 | 0 | 0.03
68% sikkerhed |  |  | 
 | min | gennemsnit | max
2L | 0,32 | 0,46 | 0,60
4L | 0,39 | 0,72 | 1,05
6L | 0,38 | 0,69 | 1,00
95% sikkerhed |  |  | 
 | min | gennemsnit | max
2L | -0,03 | 0,46 | 0,95
4L | 0,07 | 0,72 | 1,38
6L | 0,08 | 0,69 | 1,31

## Slide 7
Demonstration test result: Rape
Chart: Rape yield increase
| 0 | 2 | 4 | 6
Raps 1 | 0 | 0.71 | 1.02 | 1.13
Chart: Rape yield
| 0 | 2 | 4 | 6
Raps 1 | 3.09 | 3.8 | 4.11 | 4.22
Rape – 25 m3 swine slurry + 5 liter acid
Rape – 25 m3 swine slurry
+36.6%

## Slide 8
Kørselsskader
Græs
Source: DJF – Ole Green
5% udbyttereduktion
10 ton svinegylle pr. Ha + SyreN behnadlet – 4 liter svovlsyre pr. m3
10 ton svine gylle pr. Ha

## Slide 9
Græsnedfældning vs. Forsuring
SyreN godkendt til slæbeslangeudlægning på græs og
optaget på teknologilisten 2011.
Fordele slæbeslanger | Fordele nedfældning
Bredere arbejdsbredde: 50 – 66% reduktion i køreskader fra gyllevogn i græsmark 100% reduktion i nedfældningsskader i græsmark 24 -30m arbejdsbredde – ca. 25% øget kapacitet til gylleudbringning Sikker og god driftsøkonomi ved forsuring Uændret behov for trækkraft / dieselforbrug. Mindre strukturskade som følge af reduktion af tung trafik. Bedre vægtfordeling mellem traktor-gyllevogn. Ingen risiko for tørkeskader af græsrødder Ingen sliddele med jordkontakt | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Ingen håndtering af syre Reduktion i risiko for transport af tørstof fra gylle til stald.

## Slide 10
Scenario 1 | Slangeudlægning (24 m) , SyreN | Nedfældning (12 m) | SyreN - nedfældning kr. pr. ha
Meromkostning | 2,0 l svovlsyre pr. ton kvæggylle á 2,25 kr./l | 0 | -110
 | Udbringning ca. samme pris pr. m3 |  | 0
Gødningsværdi af S | 25 kg á 2,5 kr. pr. kg | 0 kr. | + 60
Trafikskader | 175 FE pr. ha | 350 FE pr. ha | + 190
Afgrødeskader | 0 FE pr. ha | 480 FE pr. ha | + 530
Forskel |  |  | + 670
Slangeudlægning af forsuret gylle i forhold til nedfældning,
før 1. slæt, 25 ton gylle pr. ha
Kilde: Bent Hedegård, Rådgivningscentret Heden og Fjorden
Græsnedfældning vs. Forsuring
Notes: Forudsætninger for ovenstående OH:
Udbytteniveau ca. 10.000 FE pr. ha
Tidlig udbringning af gylle før 1. slæt, når jorden er farbar
Den tilførte mængde svovl kan udnyttes af afgrøden
Ved udbringning på dette tidlige tidspunkt er trafikskaderne ofte betydelige og planterskader pga. nedfældning påvirker hele den kommende vækstperiode. Prisen pr. FE er beregnet ved 1,38 kr. pr. FE.
Ved nedfældning efter første slæt og senere i vækstperioden er afgrødeskaderne lige så store som ved nedfældning før første slæt, men den efterfølgende vækstperiode er kortere, og derfor er udbyttetabet mindre, ca. halvdelen, dvs. 200 FE pr. ha.

## Slide 11
Estimeret mængde forsuret gylle:
 | Antal enheder | m3 gylle
Staldforsuring: |  | 
Infarm | 100 systemer | 780.000 m3
Hyldegaard staldservice | 12 systemer | 94.000 m3
Beholderforsuring: |  | 
Harsø | 30 systemer | 1.007.000 m3
Ørum | 7 systemer | 250.000 m3
Markforsuring: |  | 
BioCover | 56 systemer | 1.300.000 m3
Total mængde |  | 3.400.000 m3
% af DK gylle (30 mill.) |  | Ca. 11 %

## Slide 12
Estimerede miljøeffekt af forsuring
i Danmark:
Teoretisk formel for forsuringseffekt:
16% gennemsnit x 3.5 kg/m3 x 3.4 mill m3 = 1.900 ton N
Potentiale i DK: 17.300 ton N
Udbytteeffekt fra N ca. 2 hkg
Praksis formel for forsuringseffekt:
Udbytteeffekt 4.5 hkg i gennemsnit
Potentiel reduktion i N udledning til grundvand 17.300 x 2.25 = 39.000 ton N
Bundet ammoniak 17.300 ton
Potentiel reduktion i kvælstofudledning 21.700 ton N

## Slide 13
Miljøgodkendelse - Bufferzone I + II
Ammoniakemisisons reduktion ved sårbar natur = max. effekt

## Slide 14
Partikelforurening
Potentiale til at reducerer partikel forurening med 20% i DK
”Bidraget fra landbruget skyldes emissioner af ammoniak (NH3) som omdannes til partikler i atmosfæren (ammoniumsulfat og ammoniumnitrat)”.
(kilde: CEEH Scientific Report No3 ISSN: 1904-7495)

## Slide 15
H2S FeSo4 FeS H2So4
Svovlbrinte + jernsulfat = Jernsulfid + svovlsyre
Reduktion af lugt
Lugtreduktion
med 0.5 liter jernsulfat
Sammenlignelig med nedfældning
Lugt-
reduktion
FeS
FeS
Link til lugtreduktion

## Slide 16
SyreN system – SyreN pH rapport
http://biocover.trackunit.com

## Slide 17
SyreN system – SyreN FeMaN
Forebyggelse af manganmangel
Tilsætning af mangan direkte til rodnet
Systemisk virkende
Hurtig optagelse
Lugtreducerende
1 liter pr. m3 – 2 kg pr. ha.
FeMan

## Slide 18
SyreN system – Syre SP
Fosforsyre - H3PO4
Forsuringseffekt ved gødskning med fosfor
Gødskning med P eller kombination af S og P
Fleksibel dosering
Kan anvendes som placeret startgødning i kombination med RTK GPS

## Slide 19
SyreN system – SyreN+
Ammoniaktilsætning til gylle:
Variabel størrelse tank
2300 l ammoniak tryktank
1200 kg – 83% = 1000 kg N
Volumen: 2.5 m3
Udtagelig til inspektion
Nem adgang til påfyldning
Mulighed for ombygning til konventionel gyllevogn.
Dosering under omrøring manuelt aktiveret.
Overvågning og styring via SyreN isobus

## Slide 20
SyreN system – SyreN+
Bæredygtig Fuldgødskning med gylle
Gødskning med kvælstof, svovl og fosfor
Merudbytte med forsuringseffekt
Hurtig reaktion på væskeopløst gødning
Meget præcis spredning
Fleksibel kombination af gødningsformler
Reduktion i overkørsel af mark
Omkostningsreduktion ved køb af gødning
Ammonium kvælstof bindes i jorden
Præcis dosering af mikronæringsstoffer
Forebyggelse af manganmangel
Skånsom behandling af mikroklima

## Slide 21
SyreN+ system – Gødningsplan
Vinter hvede, Sandblandet lerjord, JB 5-6 |  |  |  |  | 
 |  | N | P | K | S
Afgrøde behov |  | 159 | 22 | 72 | 15
Svine gylle | 28 ton/ha | 95 | 26 | 60 | 0
Rest |  | -64 | +4 | -12 | -15
Fl. Ammoniak | 78 kg/ha | 64 | 0 | 0 | 0
Svovlsyre | 2,5 liter/ton |  |  |  | 40
Total |  | 159 | 26 | 60 | 40
Hvede og sletgræs
Svine gylle: 30 ton/ha |  |  | 80 kg/N
Konventionel gødningsstrategi gylle + NS 24-7 |  |  | 
 | NS 24-7 gødning Udkørsel | 2,40 kr./kg 140 kr./ha | 800,- kr./ha 140,- kr./ha
Total |  |  | 940,- kr./ha
Alternativ med SyreN+ |  |  | 
Gylle + svovlsyre + Fl ammoniak |  |  | 
 | Fl ammoniak gødning Svovlsyre (3,0 l/ton) Udkørsel SyreN Iblandingsomk Fl ammonaik | 5,00 kr./kg 2,25 kr./l 4,00 kr./ton 1,00 kr./kg | 485,- kr./ha 205,- kr./ha 120,- kr./ha 100,- kr./ha
Total |  |  | 910,- kr./ha
Difference |  |  | 30 Kr / ha

## Slide 22
SyreN+ system – Gødningsplan
Vinter hvede, Sandblandet lerjord, JB 5-6 |  |  |  |  | 
 |  | N | P | K | S
Afgrøde behov |  | 194 | 32 | 91 | 35
Svine gylle | 28 ton/ha | 95 | 26 | 60 | 0
Rest |  | -69 | -6 | -31 | -35
Fl ammoniak | 84 kg/ha | 69 | 0 | 0 | 0
Svovlsyre | 2,5 liter/ton |  |  |  | 40
Total |  | 194 | 26 | 60 | 40
Vinter raps
Svine gylle: 30 ton/ha |  |  | 80 kg/N
Konventionel gødskningsstrategi svinegylle + svovlsur ammoniak |  |  | 
 | Gødning Udkørsel | 2,25 kr./kg 140 kr./ha | 860,- kr./ha 140,- kr./ha
Total |  |  | 1000,- kr./ha
Alternativ med SyreN+ |  |  | 
Gylle + Svovlsyre + Fl ammoniak |  |  | 
 | Gødning Svovlsyre (3,0 l/ton) Udkørsel SyreN Iblandingsomk Fl ammoniak | 5,00 kr./kg 2,25 kr./l 4,00 kr./ton 1,00 kr./kg | 485,- kr./ha 205,- kr./ha 120,- kr./ha 100,- kr./ha
Total |  |  | 910,- kr./ha
Difference |  |  | 90 Kr / ha

## Slide 23
Potentielle miljøgevinster i Danmark
Reduktion af 17.000 ton ammoniak emission pr. år
Danmarkshistorisk indsats til redning af biodiversiteten (BioCover)
+ 100.000 ton reduktion i CO2 emission pr. år
20.000 ton reduktion i kvælstofudledning til grundvand pr år
20% Reduktion i partikel forurening pr. år
Reduktion i anvendelse af 13.000 ton fosfor pr. år
Meget flot driftsøkonomi
+1000 Kr. / ha i sletgræs sammenlignet med alternativ
Gennemsnitlig 4.5 Hkg merudbytte i hvede
Fordele ved SyreN/SyreN+

## Slide 24
Fordele ved SyreN/SyreN+
Gødskning med SyreN / SyreN+
Svovlsyre skaber forsuringseffekt ved gødskning med svovl
Fosforsyre skaber forsuringseffekt ved gødskning med fosfor
Meget hurtig plantereaktion på væskeopløst gødning
Meget præcis spredning
Fleksibel kombination af gødningsformler – kan erstatte alle
granulater og flydende gødninger.
Reduktion i overkørsel af mark
Omkostningsreduktion ved køb af gødning
Ammonium kvælstof er ikke vandopløselig
Præcis dosering af sporstoffer – individuelt eller i kombination
Effektiv metode til forebyggelse af manganmangel – også i rodzonen
Eliminering af ammoniak medfører skånsom behandling af mikroklima
i jorden

## Slide 25
Slæbeslanger i stedet for nedfældning
Undgå trafik- og nedfældningsskader i græsmarker
24 -30m arbejdsbredde – ingen reduktion i udbringningskapacitet
Tilføjelse til eksisterende teknologi
Uændret behov for trækkraft / diselforbrug
Bedre vægtfordeling mellem traktor og gyllevogn
Mindre strukturskade som resultat af mindre tung traffik
Ingen risiko for emission af NO2
Miljøgodkendelse
Medvirkende til- eller direkte årsag til miljøgodkendelse
Fordele ved SyreN/SyreN+

## Slide 26
Ekstra N kvælstof i forhold til kvote
Ammoniak emissions reduktion medfører fra 5 to 50 kg ekstra N pr Ha
Gylle kan udbringes uden hensyntagen til vejrforholds indflydelse på
emission
Lugt reduktion
Lugtreduktion ved tilsætning af jernsulfat
God nabostrategi
Dokumentationsstrategi
Simpel of effektiv dokumentation for miljøeffekt fra gylleudbringning
Fordele ved SyreN/SyreN+

## Slide 27
SyreN system – Kunder / forhandlere
BioCover forhandlere